ACO Klimatunnel  500-640

Проход за животни, елемент L=0,5 m

ACO Klimatunnel  500-640

Проход за животни, елемент L=0,5 m

ACO Klimatunnel  500-640

Проход за животни, елемент L=1 m

ACO Klimatunnel  500-640

Проход за животни, елемент L=1 m

# Text boxes

# Текст за спецификации

Монолитен проход от една част за безопасно преминаване на земноводни и влечуги под пътното платно

Материал: полимербетон

Kлас на натоварване D 400, съгласно  БДС EN 1433:2003

С вентилационни отвори

100% водоплътен

Цвят: натурален

Номинална ширина 50 cm                                                                                                              Строителна ширина 63 cm

Номинална височина 45 cm

Строителна височина 64 cm

Дължина 50 cm

Текст за спецификации

Монолитен проход от една част за безопасно преминаване на земноводни и влечуги под пътното платно

Материал: полимербетон

Kлас на натоварване D 400, съгласно  БДС EN 1433:2003

Без вентилационни отвори

100% водоплътен

Цвят: натурален

Номинална ширина 50 cm                                                                                                              Строителна ширина 63 cm

Номинална височина 45 cm

Строителна височина 64 cm

Дължина 50 cm

Текст за спецификации

Монолитен проход от една част за безопасно преминаване на земноводни и влечуги под пътното платно

Материал: полимербетон

Kлас на натоварване D 400, съгласно  БДС EN 1433:2003

С вентилационни отвори

100% водоплътен

Цвят: натурален

Номинална ширина 50 cm                                                                                                              Строителна ширина 63 cm

Номинална височина 45 cm

Строителна височина 64 cm

Дължина 100 cm

Текст за спецификации

Монолитен проход от една част за безопасно преминаване на земноводни и влечуги под пътното платно

Материал: полимербетон

Kлас на натоварване D 400, съгласно  БДС EN 1433:2003

Без вентилационни отвори

100% водоплътен

Цвят: натурален

Номинална ширина 50 cm                                                                                                              Строителна ширина 63 cm

Номинална височина 45 cm

Строителна височина 64 cm

Дължина 100 cm