ACO ProTunnel

Слотов отводнителен улей Type 4

ACO ProTunnel Type 4

водосъбирателна шахта сифонен тип

# Text boxes

# Текст за спецификации

Слотов отводнителен улей от една част

Със заоблено сечение

От полимербетон, за ограничение на пътното платно

Kлас на натоварване от D400, съгласно БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: натурален

С висока химическа и мразоустойчивост

Най-висок клас на пожароустойчивост

Минимална широчина на слота 10 cm                                                                                                              Строителна широчина 37 cm

Дължина 250 cm

Строителна височина 60 cm

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от полимербетон

С хидравличен затвор сифонен  тип

С чугунен капак

Съвместим със слотов отводнителен улей ACO ProTunnel Type 4

Цвят: натурален

Клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 1433:2003

С висока химическа и мразоустойчивост

Най-висок клас на пожароустойчивост

Строителна широчина 57 cm

Дължина 153,2 cm

Строителна височина 111,8 cm