ACO XtraDrain

отводнителен улей X150C

ACO XtraDrain

отводнителен улей X150C –

ревизионна шахта с адаптор

# Text boxes

# Текст за спецификации

Oтводнителен улей с V-образно сечение от полипропилен PP и защитен ръб от композитен материал, с хексагонална структура за структурна стабилност

Kлас на натоварване от A15 до С250, съгласно БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: черен

Странични заготвени отвори за ъглови, Т-образни и кръстосани връзки

Номинална ширина 15 cm                                                                                                              Строителна ширина 18,8 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 21 cm

Тегло 2,5 kg

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от полипропилен

Подходящ за отводнителен улей X150

Цвят: черен антрацит

Клас на натоварване от A15 до С250, съгласно БДС EN 1433:2003

Със  заготвен отвор за тръбна връзка  DN110 или DN160

С кошница за едри отпадъци

Височина 51,2 cm

Тегло 3,7 kg

*Моля изтрийте ненужното