ACO XtraDrain

отводнителен улей X200C

ACO XtraDrain

отводнителен улей X200C –

ревизионна шахта с адаптор

# Text boxes

# Текст за спецификации

Oтводнителен улей с V-образно сечение от полипропилен PP и защитен ръб от композитен материал, с хексагонална структура за структурна стабилност

Kлас на натоварване от A15 до С250, съгласно БДС EN 1433:2003

100% водоплътен

Цвят: черен

Странични заготвени отвори за ъглови, Т-образни и кръстосани връзки

Номинална ширина 20 cm                                                                                                              Строителна ширина 23,8 cm

Дължина 100 cm

Строителна височина 26,5 cm

Тегло 3,4 kg

Текст за спецификации

Водосъбирателна шахта от полипропилен

Подходящ за отводнителен улей X200

Цвят: черен антрацит

Клас на натоварване от A15 до С250, съгласно БДС EN 1433:2003

Със  заготвен отвор за тръбна връзка  DN160 или DN200 кошница за едри отпадъци

Височина 51,2 cm

Тегло 4,9 kg

*Моля изтрийте ненужното